## Slide 1
01 / 10
PÓS-GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA – UNISENAI
Unidade Curricular: IA Embarcada e Modelos Compactos
Docente: Prof. Rodrigo Kobashikawa Rosa
Discente: Antonio C Ferraz de Andrade.
Reconhecimento de
atividades humanas
Modelo compacto no ESP32-S3
Projeto final
Notes: TEMPO: 0:00 a 0:30 (30 segundos)
Neste trabalho desenvolvi um classificador para reconhecer atividades humanas e executar a inferência no ESP32-S3. O foco é treinar um modelo compacto, quantizá-lo e demonstrar a classificação local com dados reais do teste.
Apresentação planejada: 9 minutos e 30 segundos. Reservo 30 segundos para transições ou demora da simulação. Os dois últimos slides são apoio para perguntas e ficam ocultos no modo de apresentação.
Fonte: UCI HAR, Reyes-Ortiz et al. (2013). https://archive.ics.uci.edu/dataset/240/human+activity+recognition+using+smartphones. DOI 10.24432/C54S4K.

## Slide 2
Escopo do projeto
02 / 10
No computador
Treinamento e validação
Quantização e exportação C
No ESP32-S3
Inferência com dados de teste
Comparação com o rótulo real
Entrada desta etapa: características já extraídas pela UCI
Notes: TEMPO: 0:30 a 1:15 (45 segundos)
Na atividade anterior eu li um MPU6050 com ESP32-S3 e ESP-IDF. Aqui avanço para o treinamento e a classificação embarcada. No computador faço o treino e a quantização. Na placa simulada executo a inferência sobre as características prontas da UCI, que ficam na flash.
É importante distinguir essa etapa da aquisição ao vivo: o modelo recebe uma janela representada por 561 características. Para usar um MPU6050 real, ainda precisaria reproduzir a extração ou mudar o modelo.
Fontes: README.md e main/main.c. Atividade anterior: https://github.com/andradefisio/ia-embarcada-atividade-aula-02.

## Slide 3
Dados de atividades humanas
03 / 10
561
características por janela
2,56 s
128 leituras a 50 Hz
Andar Subir escadas Descer escadas
Sentar Ficar em pé Deitar
30 voluntários com smartphone na cintura
Notes: TEMPO: 1:15 a 2:10 (55 segundos)
Usei o UCI HAR, coletado com 30 voluntários e smartphone na cintura. Acelerômetro e giroscópio foram amostrados a 50 Hz. Cada janela tem 128 leituras, duração de 2,56 segundos e sobreposição de 50%.
O dataset já fornece 561 características no tempo e na frequência. O modelo classifica seis atividades, que aparecem aqui. Uso os vetores X_train e X_test já normalizados entre menos um e um pela UCI.
Fonte: UCI HAR, Reyes-Ortiz et al. (2013). https://archive.ics.uci.edu/dataset/240/human+activity+recognition+using+smartphones. DOI 10.24432/C54S4K.

## Slide 4
Treinamento com pessoas separadas
04 / 10
Conjunto | Janelas | Pessoas
Treino | 7.352 | 21
Teste | 2.947 | 9
Validação interna por participante
C = 1 escolhido com 95,58% de acurácia na validação
Notes: TEMPO: 2:10 a 3:10 (60 segundos)
Mantive a divisão oficial por voluntário: 21 pessoas no treino e outras nove no teste. Essa separação importa porque janelas próximas têm sobreposição. Se eu misturasse as janelas da mesma pessoa, a avaliação poderia ficar otimista.
Na validação interna separei seis participantes do treino com GroupShuffleSplit e semente 42. Comparei C igual a 0,1, 1 e 10. Escolhi C igual a 1 pela validação, com 95,58%, refiz o treinamento no conjunto de treino completo e só depois avaliei o teste oficial.
O teste não participou da escolha da configuração nem da escala dos pesos quantizados.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 5
Classificador linear multiclasse
05 / 10
escore = bias + soma(entrada × peso)
561 entradas e 6 escores de saída
3.366 multiplicações por janela
O maior escore determina a classe
Notes: TEMPO: 3:10 a 4:05 (55 segundos)
Escolhi regressão logística multiclasse para ter um modelo compacto e fácil de explicar. Ela combina 561 entradas com um conjunto de pesos para cada uma das seis classes e acrescenta um bias.
O maior escore define a atividade prevista. A softmax poderia transformar os escores em probabilidades, mas não mudaria a classe vencedora, então dispensei esse cálculo no firmware.
Cada janela exige 561 vezes seis, ou 3.366 multiplicações. O modelo não é uma rede profunda nem um arquivo TensorFlow Lite. A inferência é uma implementação explícita em C.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 6
Quantização para inferência inteira
06 / 10
Componente | Formato no ESP32
Entradas e pesos | int8
Bias e acumulador | int32
Entrada quantizada: arredondar(x × 127)
Multiplicações e somas inteiras no núcleo de inferência
Notes: TEMPO: 4:05 a 5:05 (60 segundos)
O treinamento gera parâmetros em ponto flutuante. Quantizei entradas e pesos para int8. O bias e o acumulador usam int32 para evitar overflow.
As entradas da UCI já estão entre menos um e um. Uso escala 1 dividido por 127 e zero point zero. Para os pesos uso a magnitude máxima do modelo treinado dividida por 127. O bias usa a escala do produto da entrada pelo peso.
Todas as classes compartilham uma escala positiva, então posso comparar seus escores inteiros diretamente. Verifiquei um limite conservador abaixo do máximo de int32. Os escores não são probabilidades.
Se perguntarem sobre as fórmulas, uso o slide de apoio de quantização.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 7
Resultados e memória do modelo
07 / 10
96,13%
Acurácia float32
96,37%
Acurácia quantizada
Chart: 
| Float32 | Quantizado
Parâmetros | 13488 | 3390
−74,87%
memória dos
parâmetros
Notes: TEMPO: 5:05 a 6:10 (65 segundos)
No teste oficial, o modelo float32 atingiu 96,1317% e o quantizado 96,3692%. Arredondo aqui para duas casas. A pequena melhora é específica deste teste e não significa que quantização sempre aumenta a acurácia. Quinze previsões mudaram.
Os pesos e o bias passaram de 13.488 para 3.390 bytes, redução de 74,87%. Isso mede apenas os parâmetros, não o firmware inteiro. O teste completo usa cerca de 1,58 MiB na flash. A aplicação compilada tem 1.847.520 bytes e cabe na partição de 3 MiB.
Comparei todos os 17.682 escores C com a referência Python e eles foram exatamente iguais, com 2.840 acertos em 2.947 janelas.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 8
Erros entre sentado e em pé
08 / 10
Chart: 
| Andando | Subindo escadas | Descendo escadas | Sentado | Em pé | Deitado
Recall | 0.99395 | 0.94904 | 0.96429 | 0.89817 | 0.9718 | 1
47
sentado previsto
como em pé
Recall por atividade no teste oficial
Notes: TEMPO: 6:10 a 6:55 (45 segundos)
O principal ponto de confusão foram as posturas sentado e em pé. Quarenta e sete janelas de sentado foram previstas como em pé, e quatorze fizeram o caminho contrário.
O gráfico mostra recall, isto é, a proporção de janelas de cada atividade reconhecida corretamente. Sentado teve 89,82%, menor que as outras classes. O resultado de 100% para deitado vale para esse teste, não é uma garantia fora dele.
Se pedirem detalhes, a matriz completa está no último slide de apoio.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 9
Demonstração no Wokwi
09 / 10
30 exemplos para acompanhar a classificação
Cinco janelas de cada atividade, com LED de acerto ou erro
Teste completo: 2.947 janelas
Referência verificada em C: 2.840 acertos (96,3692%)
Notes: TEMPO: 6:55 a 8:45 (110 segundos)
Nesta etapa saio do PowerPoint e mostro a simulação no VS Code. O firmware precisa estar compilado e a extensão deve estar configurada antes da aula. Inicio Wokwi: Start Simulator. A demonstração de 30 janelas dura aproximadamente 54 segundos, mais o tempo de inferência.
Enquanto os exemplos passam, explico que o ESP32 lê os vetores de características na flash e calcula a previsão. Só depois consulta o rótulo para contar os acertos. Verde indica acerto, vermelho indica erro. Escolhi as primeiras cinco amostras de cada classe pela ordem original, sem selecionar pelos acertos.
Depois do resumo clico TESTE COMPLETO. Ele classifica todas as 2.947 janelas e imprime acurácia e matriz de confusão. A referência nativa C é 2.840 acertos, 96,3692%. O ensaio de Wokwi ainda deve ser realizado antes da aula. Não apresento a referência como captura da simulação.
Se houver demora, avanço para a conclusão. Se a simulação não abrir, mostro a referência verificada e digo claramente que ela vem da avaliação nativa. Tempos do simulador não representam desempenho de uma placa física.
Fontes: main/main.c, main/generated/test_data.h e results/c_verification.json. Guia: https://docs.wokwi.com/vscode/project-config.

## Slide 10
Conclusão e próximos passos
10 / 10
Inferência inteira com 3.390 bytes de parâmetros
Próxima etapa
Extrair características dos sinais de um sensor real
Medir o desempenho em uma placa física
Avaliação restrita às seis atividades do UCI HAR
Notes: TEMPO: 8:45 a 9:30 (45 segundos), com 30 segundos de margem até 10:00
Concluí o fluxo de treinamento, avaliação, quantização e implementação de um classificador no ESP32-S3. O modelo quantizado manteve cerca de 96% de acurácia no teste e reduziu em aproximadamente 75% a memória dos parâmetros. A compilação e a comparação do núcleo C foram concluídas.
A extração das características ainda vem da UCI. Para uso com um sensor real, eu implementaria esse processamento ou treinaria outro modelo para janelas de sinais inerciais. Também mediria RAM, latência e energia em uma placa física.
O dataset usa adultos e smartphone na cintura. Outra posição de sensor ou outro perfil de usuário pode alterar o desempenho. O modelo sempre escolhe uma das seis atividades conhecidas, sem rejeição de atividade desconhecida. Este projeto não constitui validação clínica.
Encerro em 9 minutos e 30 segundos, preservando 30 segundos para transições. Perguntas podem usar os slides ocultos de apoio.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 11
Apoio: escalas da quantização
APOIO
qx = clip(arredondar(x × 127), −127, 127)
sw = máximo(|W|) / 127
qW = arredondar(W / sw)
qb = arredondar(b / (sx × sw))
Bias e acumulador int32. Escala comum a todas as classes.
Notes: TEMPO: Uso apenas em perguntas
Entradas normalizadas: sx = 1/127 e qx = clip(round(x/sx), -127, 127).
Pesos: sw = max(abs(W))/127 e qW = clip(round(W/sw), -127, 127).
Bias: qb = round(b/(sx × sw)).
Escore inteiro: qb[c] + soma(qx[j] × qW[c,j]). Todas as classes compartilham sx × sw, por isso o argmax inteiro mantém a comparação na escala comum.
O maior limite conservador do acumulador é 9.049.862, menor que 2.147.483.647. Empate favorece a primeira classe. Esta é quantização explícita, sem runtime TensorFlow Lite.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.

## Slide 12
Apoio: matriz de confusão completa
APOIO
Real / previsto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 493 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 23 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 12 | 405 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3 | 0 | 441 | 47 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 517 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537
1 Andando 2 Subindo escadas 3 Descendo escadas
4 Sentado 5 Em pé 6 Deitado
Notes: TEMPO: Uso apenas em perguntas
Linhas são rótulos reais, colunas são previsões. Ordem: andando, subindo escadas, descendo escadas, sentado, em pé, deitado. A soma das células é 2.947, e a diagonal soma 2.840.
Precisão mede o acerto entre as previsões de uma classe. Recall mede a fração reconhecida entre as janelas reais dessa classe. F1 macro do modelo quantizado: 96,3588%.
Fonte: results/metrics.json, results/c_verification.json e firmware do projeto. Dataset usado: UCI HAR.
Fonte: UCI HAR, Reyes-Ortiz et al. (2013). https://archive.ics.uci.edu/dataset/240/human+activity+recognition+using+smartphones. DOI 10.24432/C54S4K.